# Технические характеристики

| Погрузочно-разгрузочное оборудование | Hyvalift 6-37-S (Голландия) |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 6 000 |
| Максимальный объем контейнера, куб.м. | 12 |
| Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 280 |
| Рабочая жидкость (масло) | TNK Hydraulic ZF46/ Mobil DTE22 |
| Базовое шасси: |
| Модель | HINO 300XZU720L колесная формула 4х2 |
| Двигатель | N04C-UV (Евро-4) |
| Тип | Дизельный, 4 цилиндровый, рядный турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, Common-rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 150 (110) |
| Коробка передач | MYY6S, 6-ти ступенчатая с ручным управлением |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Расход топлива, л/100 км пробега | 17 |
| Габаритные размеры со сменным кузовом, мм не более: длина х ширина х высота | 6245х2550х2650 |
| Масса снаряженного автомобиля (без сменного кузова), кг, не более | 4065 |