Технические характеристики АБС-7ДА на шасси HINO 500 FM8JLTD-TGR Евро-4 | Полная масса 26,0 т

| Основное |
| --- |
| Коммерческое наименование | 52626 |
| Модификация | FM8JLTD-TGR |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
| Массы, (кг) |  |
| Полная масса транспортного средства | 26000 |
| Грузоподъемность | 14 525 (20 000) |
| Нагрузка на переднюю ось | 6000 |
| Нагрузка на заднюю ось | 20000 |
| Габаритные размеры, (мм) |  |
| Нагрузка на заднюю ось | 7830 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3290 |
| Колесная база | 3 590 + 1 300 |
| Задний свес | 1915 |
| Высота шасси спереди | 1030 |
| Высота шасси сзади | 1075 |
| Дорожный просвет по дифференциалу | 245 |
| Колея передних колес | 1925 |
| Колея задних колес | 1860 |
| Радиус разворота по колесам | 8500 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 9100 |
| Двигатель |  |
| Производитель | HINO |
| Модель | J08E-UR |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 |
| Трансмиссия |  |
| Производитель | ZF |
| Модель | 9S1110 |
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 2 - 9 передачи |
| Сцепление |  |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем |
| Тормозная система |  |
| Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз |
| Топливный бак |  |
| Ёмкость, (л) | 200 / 300 |
| Тип подвески |  |
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Шины |  |
| Передняя ось | 295/80R22,5 152/148L |
| Задняя ось | 295/80R22,5 152/148L |
| Другие характеристики |  |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Грузовое пространство | TIGARBO |
| Полезный объем смесительного барабана, м3 | 7 |
| Максимальная масса перевозимой бетонной смеси (с полным баком для воды), кг | 13510 |
| Масса снаряженного АБС, кг | 11900 |
| Полная масса АБС, кг | 26000 |
| в том числе: |  |
| -нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| -нагрузка на заднюю ось(тележку), кг | 20000 |
| Емкость бака для воды, л | 800 |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3670 |
| Привод | От автономного двигателя Д 243 |
| Редуктор | ZF (производство Германия) или ZTS (производство Словакия) |
| Маслоохладитель | AKG(Германия), со встроенным фильтром и указателем его загрязнения |
| Гидравлика | Аксиально-поршневой гидронасос переменной производительности с нерегулированным гидромотором |
| Производитель бетоносмесительной установки | TIGARBO, монтаж ООО «Автомастер» (Н.Челны) |